Экранирование помещений

Формирование требований к экранированным помещениям

Экранирование помещений применяется в следующих основных областях:

- Обеспечение электромагнитной совместимости технических средств.

- Защита информации.

- Обеспечение безопасности персонала и населения.

- Обеспечение стойкости и безопасности вооружения и военной техники.

Обеспечение электромагнитной совместимости технических средств является наиболее широкой областью применения экранированных помещений.

Экранированное помещение это экранированное или имеющее металлические внутренние поверхности помещение, сконструированное специально для отделения внутренней электромагнитной обстановки от внешней в целях предотвращения ухудшения качества функционирования ТС при воздействии внешних полей и ослабления электромагнитных излучений от ТС во внешнее пространство (ГОСТ Р 51317.4.3-99).

Требования к созданию экранированных помещений изложены в ГОСТ Р 50414-92. Требования к значениям эффективности экранирования экранированных помещений формируются на основе:

- норм помехоустойчивости и норм помехоэмиссии технических средств, изложенных в стандартах по ЭМС;

- норм по предотвращению утечки информации в стандартах по защите информации;

- предельно допустимых уровней электромагнитных полей в санитарных правилах и нормах;

- уровней стойкости и безопасности в военных стандартах.